OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań Przełączników Ethernet | Oferowany produkt (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Ilość sztuk | 6 | (wskazać ilość szt.) |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U | (opisać obudowę) |
| Porty | 48portow 1Gbase-T – pozwalające na pracę w prędkościach 100Mb/1Gb 4 porty SFP+ wyposażone we wkładki SFP+ SR | (opisać porty) |
| Zarządzanie | 1 port 1Gb „out of band” dodatkowo możliwość zarządzania przez port RS232 Zarzadzanie poprzez CLI oraz https. Obsługa SSHv2. Możliwość upgradu firmware poprzez bezpośrednio podłączany klucz USB. Obsługa SNMP v1,v3 Kompatybilność z zewnętrznym systemem zarzadzania opisanym wymaganiach środowiska serwerowego. Dostępność oprogramowania integrującego funkcjonalność przełączników z VMware vRealize Log Insight, VMware vRealize Orchestrator, oraz ze środowiskami OpenStack | (opisać zarządzanie) |
| Funkcjonalności | Przełącznik warstwy 2 i 3, | (TAK/NIE) |
| Wydajność | Architektura “Non-blocking”: 100% line-rate performance Przepustowość switcha 176 Gbps Opóźnienie przełączania maksymalnie 3.3 µs Wydajność 131 Million packets per second (Mpps) Ilość wpisów adresów MAC: 8000 Ilość sieci VLAN minimum: 4,095 Ilość instancji PVST minimum: 128 Ilość grup LAG: 16 Zarządzanie poprzez ACL | (opisać wydajność) |
| Wymagane standardy Ethernet | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP) IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) , IEEE 802.1Q Tagged VLAN IEEE 802.1x port-based authentication IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.3z 1000BASE-LX IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR 10GSFP+Cu SFP+ Direct Attach Wsparcie dla IP ToS/DSCP, możliwość definiowania list kontroli dostępu w oparciu o źródłowe i docelowe adresy IP oraz MAC. Obsługa minimum ośmiu kolejek na portach Obsługa trunk failover na warstwie drugiej modelu OSI na potrzeby NIC teaming. Obsługa autentykacji przez RADIUS, TACACS+ oraz LDAP | (opisać oferowane standardy Ethenret) |
| Chłodzenie/zasilanie | Redundantne i hot-swapowe chłodzenie i zasilanie. Moc zasilaczy maksymalnie 800W | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie pełnego on-site z 4 godzinnym czasem reakcji na zgłoszenie | (TAK/NIE) |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Dodatkowo oświadczamy, iż oferowany przez nas sprzęt i programy są zgodne/lepsze ze specyfikacją wymaganą powyżej.

…………………..……….………………………………………………..

Data, miejsce i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy